PARAMETRY TECHNICZNO-FUNKCJONALNE SPRZĘTU

PAKIET I

MASKI DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

| l.p. | Dane podstawowe |  | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: | podać |  |
| 4 | Nazwa, typ, model | podać |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Rozmiary: S – 2 szt., M – 3 szt., L – 8 szt., XL – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Dla pacjentów dorosłych (waga >30 kg) | TAK |  |
| 3 | Twarzowa (ustno-nosowa) | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie: Uprząż Łącznik kolankowy (obrót 3600) z portem oddechowym Możliwość wymiany kołnierza (poduszki) + dodatkowy kołnierz silikonowy Ze wspornikiem (podporą czołową) lub bez Łącznik do podawania tlenu Jednorazowy bądź wielorazowy szablon dopasowania rozmiaru maski | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji (co najmniej 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
| 3 | Karta przeglądów technicznych / paszport techniczny (dostawa ze sprzętem) lub oświadczenie dystrybutora na terenie Polski, że nie są wymagane okresowe przeglądy wraz z wyciągiem z instrukcji. | TAK, podać |  |
| 4 | Certyfikat zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych | TAK, podać numer |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

………………….………………..

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

PAKIET II

WOREK SAMOROZPRĘŻALNY (RESUSCYTATOR):

| l.p. | Dane podstawowe |  | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) | podać |  |
| 3 | Nazwa, typ, model | podać |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Dla pacjentów dorosłych (waga >30 kg) | TAK |  |
| 2 | Wyposażenie: Złącze do podawania tlenu Średnicę zaworu pacjenta/łącznik pacjenta: 22/15mm Częstotliwość wentylacji: 12-15 razy/min Maksymalna ilość oddechów: 45/min Objętość resuscytatora/wdech: ok. 1500ml Objętość worka rezerwuaru tlenu: 2000ml | TAK, podać |  |
| 3 | Zestaw zawiera: worek samorozprężalny worek rezerwuaru tlenu cewnik tlenowy maskę instrukcję obsługi pudełko | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji (co najmniej 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim, (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |
| 3 | Karta przeglądów technicznych / paszport techniczny (dostawa ze sprzętem) lub oświadczenie dystrybutora na terenie Polski, że nie są wymagane okresowe przeglądy wraz z wyciągiem z instrukcji. | TAK, podać |  |
| 4 | Certyfikat zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych | TAK, podać numer |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

………………….………………..

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

PAKIET III

PULSOKSYMETR NAPALCOWY (KLIPS):

| l.p. | Dane podstawowe |  | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019) | podać |  |
| 3 | Nazwa, typ, model | podać |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Przeznaczony do pomiaru SpO2 i PR u dorosłych. | TAK |  |
| 2 | Posiadający: Czytelny wyświetlacz OLED, Prezentację fali pletyzmograficznej Częstotliwość tętna : 30 - 250 bpm Funkcję automatycznego wyłączenia się | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji (co najmniej 24 miesiące) | TAK, podać |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim, (dostawa ze sprzętem) | TAK |  |
| 3 | Karta przeglądów technicznych / paszport techniczny (dostawa ze sprzętem) lub oświadczenie dystrybutora na terenie Polski, że nie są wymagane okresowe przeglądy wraz z wyciągiem z instrukcji. | TAK, podać |  |
| 4 | Certyfikat zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych | TAK, podać numer |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

………………….………………..

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy