Zadanie nr 2

Szczegółowy opis zamówienia

MASKI DO RESPIRATORÓW

(MASKI DO NIEINWAZYJNEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ)

| l.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020) | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia: | podać |  |
| 4 | Nazwa, typ, model | podać |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 1 | Rozmiary: S – 2 szt., M – 2 szt., L – 2 szt. | TAK |  |
| 2 | Dla pacjentów dorosłych (waga >30 kg) | TAK |  |
| 3 | Twarzowa (ustno-nosowa) | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie: Maska wielokrotnego użytku, do długotrwałej wentylacji mechanicznej (nie powodująca odleżyn) Możliwość sterylizacji chemicznej Uprząż Łącznik kolankowy (obrót 3600) z portem wydechowym Możliwość wymiany kołnierza (poduszki) + dodatkowy kołnierz silikonowy Produkt nie może zawierać lateksu w części twarzowej Ze wspornikiem (podporą czołową) lub bez Łącznik do podawania tlenu Jednorazowy bądź wielorazowy szablon dopasowania rozmiaru maski | TAK, podać |  |
|  | Wymagania pozostałe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji (co najmniej 12 miesięcy) | TAK, podać |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim, | TAK |  |
| 3 | Karta przeglądów technicznych / paszport techniczny (dostawa ze sprzętem) lub oświadczenie dystrybutora na terenie Polski, że nie są wymagane okresowe przeglądy wraz z wyciągiem z instrukcji. | TAK, podać |  |
| 4 | Certyfikat zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych | TAK, podać numer |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

………………….………………..

Podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli  w imieniu Wykonawcy

Zadanie nr 3

Szczegółowy opis zamówienia

– TUNEL DETEKCYJNY Z FUNKCJĄ DEZYNFEKCJI

| l.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ | Podać |  |
| 2. | MODEL / TYP | Podać |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI | 2020 |  |
| l.p. | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi |
| WYMAGANIA PODSTAWOWE |
| 1. | Tunel do zastosowania wewnątrz pomieszczenia | TAK |  |
| 2. | Możliwość dostosowania wymiarów do istniejącego korytarza | TAK |  |
| 3. | Brak progów na powierzchni podłogi (ewentualnie zastosowanie ramp o nachyleniu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych oraz wózków medycznych dla pacjentów) | TAK |  |
| 4. | Automatyczna dezynfekcja znajdującej się w tunelu osoby - wytwarzanie mgły systemem dysz poprzez atomizację ultradźwiękową lub metodą równoważną | TAK |  |
| 5. | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny: min 20 litrów | TAK |  |
| 6. | Pomiar temperatury: bezdotykowy – wyświetlanie wyników/funkcja alarmu | TAK |  |
| 7. | Urządzenie mobilne – przenoszenie lub montaż/demontaż systemu jezdnego | TAK |  |
| 8. | Bezdotykowy automat z płynem do dezynfekcji dłoni | TAK |  |
| 9. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 170cm szerokość, 210cm długość (istnieje możliwość zwiększenia wymiarów zewnętrznych - wymagana jest obecność technologa, który określi optymalne wymiary i ustawienie w korytarzu) | TAK |  |
| 10. | Minimalny prześwit wewnętrzny: 120cm szerokość oraz 200cm wysokość | TAK |  |
| 11. | Obecność technologa w celu ustalenia ostatecznego kształtu, wymiarów urządzenia, możliwości transportu i montażu (cena tunelu nie ulegnie zmianie) | TAK |  |
| 12. | Materiał wykonania szkieletu: stal nierdzewna | TAK |  |
| 13. | Wyrób jest oznaczony znakiem CE | TAK |  |
| 14. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 16. | Bezpłatna dostawa, montaż i instruktaż w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

| GWARANCJA |
| --- |
| 17. | Gwarancja 12 miesięcy od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru | TAK |  |
| 18. | Maksymalnie 3 naprawy tej samej części lub tego samego podzespołu w ciągu kolejnych 12 miesięcy biegu okresu gwarancji uprawniają Zamawiającego do żądania wymiany części lub podzespołu na nowy | TAK |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)