Szczegółowy opis zamówienia:

Mobilna izolatka 1 szt.

| Lp. | Podstawowe dane | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRODUCENT / KRAJ | Podać |  |
| 2. | MODEL / TYP | Podać |  |
| 3. | ROK PRODUKCJI | 2020 |  |
| Lp. | Podstawowe dane | Parametr wymagany | Wartość wymagana | ODPOWIEDŹ (WYPEŁNIA WYKONAWCA) Wpisać TAK jeżeli oferowane parametry są zgodne z wymaganymi, opisać parametr jeśli jest to wymagane |
| 1 | Zastosowanie | Szpital | TAK |  |
| 2 | Typ urządzenia | Przenośne, składane | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja | stelaż-aluminium, ściany- folia PCV | TAK |  |
| 4 | Wymiary wewnętrzne (minimum) | 2,4 m (szerokość) x 2,4 m (głębokość) x 2,2 m(wysokość) | TAK |  |
| 5 | Możliwość dezynfekcji środkami dezynfekcyjnymi (na bazie etanolu) | TAK | TAK |  |
| 6 | Kanały wentylacyjne | ze stali ocynkowanej, do szybkiego montażu/demontażu | TAK |  |
| 7 | Tryb wentylacji (czerpnia/wyciąg) | Mechaniczny, wyciągowy lub nawiewny | TAK |  |
| 8 | Typ filtra | Wymienny, HEPA | TAK |  |
| 9 | Filtr czerpni | TAK | TAK |  |
| 10 | Filtr wyciągowy | TAK | TAK |  |
| 11 | Poziom filtracji (minimum) | 99,9 % | TAK |  |
| 12 | Wydajność filtracji (minimum) | 80 m3/h | TAK |  |
| 13 | Poziom hałasu w zwykłym trybie (maksimum) | 30 dB(A) | TAK |  |
| 14 | Poziom hałasu w maksymalnym trybie (maksimum) | 35 dB(A) | TAK |  |
| 15 | Lampy UV-C (minimum) | 2 | TAK |  |
| 16 | Moc lamp UV-C (minimum) | 120 W | TAK |  |
| 17 | Rodzaj lamp UV-C | λ=253,7 nm | TAK |  |
| 18 | Trwałość lamp UV-C (minimum) | 9000 h | TAK |  |
| 19 | Moc źródła promieniowania lamp UV-C (minimum) | 19 W | TAK |  |
| 20 | Oświetlenie i sygnalizacji LED sterowany pilotem | TAK | TAK |  |
| WYMAGANIA DODATKOWE |
| 21 | Dostawa, montaż i instruktaż w siedzibie Zamawiającego w cenie oferty | TAK | TAK |  |
| 22 | Termin dostawy (maksimum) | Do 14 dni kalendarzowych - KRYTERIUM OCENY ZGODNIE Z SIWZ | TAK, podać |  |
| 23 | Certyfikat CE (izolatka, lampy) | TAK | TAK |  |
| 24. | Okres gwarancji (minimum) | Minimum 12 miesięcy od daty odbioru potwierdzonej protokołem odbioru – KRYTERIUM OCENY ZGODNIE Z SIWZ | TAK, podać |  |
| 25. | Instrukcja w języku polskim | w formie pisemnej | TAK |  |

*Nie spełnienie chociażby jednego parametru granicznego (określonego w kolumnie „Wartość wymagana” jako „TAK”) skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca do oferty musi dołączyć dokumenty ulotki i inne materiały potwierdzające parametry określone w Szczegółowym Opisie Zamówienia.

..

...............................................................................

(data i podpis osoby upoważnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)